## Slide 2: Welkom
Sessie 4 Nationale handvatten toekomsbestendige woningverduurzaming

## Slide 3: Opening
Sjoerd Klijn Velderman

## Slide 5
Standaardisatie van aanpak

## Slide 6
Binnenklimaat
Energie & betaalbaarheid
Materialen

## Slide 9
Laat de mogelijkheden zien
Neem belemmeringen weg, werk aan kaders
Het kan of mag niet meer anders

## Slide 10: Programma
11:00 Opening 11:15 Aanleiding & kader 11:45 Wat is het 12:15 De diepte in 12.45 Afsluiting

## Slide 11
#biobasedverduurzamen
#biobasedrenoveren
#biobasedisoleren
Socials

## Slide 12: Aanleiding & kader
Thomas Wellink, RVO

## Slide 13: Nationaal Handvat Toekomstbestendige Woningverduurzaming
03 december 2025
Notes: Bouwe

## Slide 14: Aanleiding
Verduurzaming huurwoningen zeer grote opgave
Corporaties sturen, naast verlagen van energiegebruik, op steeds meer thema’s: o.a. circulariteit, klimaatimpact, klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit
Probleem: er zijn nog weinig concrete richtlijnen en indicatoren, wat ertoe leidt dat corporaties zelf het wiel uitvinden en sterk verschillende uitvragen doen aan de markt (met andere definities, eisen en criteria)
Behoefte aan meer richting door standaardisatie van indicatoren en bepalingsmethoden
Notes: Bouwe

## Slide 15: Nationale Prestatieafspraken 2025-2035
Notes: Bouwe

## Slide 16: Doel
Partijen uit de huursector handvatten geven bij verduurzaming bestaande woningen door het ontwikkelen van een tabel met indicatoren, bijbehorende bepalingsmethoden en – op termijn – haalbare prestatieniveaus die partijen kunnen toepassen bij het uitvragen, ontwerpen, contracteren en monitoren van verduurzamingsprojecten
Notes: Bouwe

## Slide 17: Waarom sturen op emissies van renovaties?
Notes: Bouwe

## Slide 18: Uitgangspunten
Zoveel mogelijk aansluiten bij Europa (bv. ZEB-norm en CSRD)
Ondersteuning als essentieel deel van de aanpak: begeleiding van corporaties
Betrokkenheid van belangrijkste brancheverenigingen (Aedes, OnderhoudNL, IVBN en TechniekNL)
Notes: Bouwe

## Slide 19: Wat is het
Klaas Vegter, Verbouwstromen

## Slide 20
ENERGIE
MILIEU EN MATERIAAL
KLIMAATADAPTATIE
NATUUR
EPBD IV
Whole life Carbon
Standaard en streefwaarden
Maatlat groene en klimaatadaptieve gebouwde omgeving
GTO
TOjuli
Soortmanagemenplannen
Wie ziet door de bomen het bos nog?
VR en HR

## Slide 21: Een tabel vanuit perspectief verhuurder
Thema | Toelichting | Indicator | Eenheid | Bepalingsmethode
Energie | Verbetering van de energieprestatie van de woning door isolatie, energiezuinige installaties en opwekking van energie | Primair fossiel energiegebruik | kWh/m2 gbo/jaar | NTA 8800
 |  | Netto warmtebehoefte | kWh/m2 gbo/jaar | NTA 8800
 |  | Absolute hoeveelheid duurzame energie | kWh/m2 gbo/jaar | NTA 8800
Milieu & materiaal | Vermindering van de milieu-impact van de gebruikte materialen door beperking van het materiaalgebruik en gebruik van duurzame materialen | Materiaalgebonden emissies | kg CO2 | GWP-onderhoud
 |  | % biobased materiaal | % massa | NTA-biobased
Klimaatadaptatie | Woning beter bestendig maken tegen de gevolgen van klimaatverandering zoals hitte, wateroverlast en droogte | Gewogen temperatuuroverschrijding | uren/jaar | ntb
 |  | Opvangen piekbui | mm/h | ntb
 |  | Drinkwatergebruik | Liter/dag | ntb
Natuur | Woning en perceel laten bijdragen aan juiste omstandigheden voor basiskwaliteit natuur | ntb | ntb | ntb
*tabel nog in concept
Notes: Klaas

## Slide 22: Relatie tot Het Nieuwe Normaal (2)
Nationaal handvat
Energie
Natuur
Klimaat-adaptatie
Milieu en materiaal
HNN bestaande bouw
Waarde-behoud
Overlap, samen optrekken
HNN gericht op koplopers, handvat op hele sector
HNN uitgebreider op milieu en materiaal, handvat bredere thematiek
Notes: Klaas

## Slide 23: Fasering nationaal handvat
2025
  Thema’s en indicatoren kiezen
  Sturen op (gedragen) bepalingsmethoden
  Toetsen van indicatoren in de praktijk (kleine schaal)
  Versie 1.0 klaar om breder toegepast te worden
2026 en verder
  Versie 1.0 actief verspreiden
  Iteratief verbeteren handvat
  Bijhouden database t.b.v. prestatieniveaus
Notes: Klaas

## Slide 24: De diepte in
Gijs Ebbers

## Slide 25: Rekenen aan materiaalgebonden impact Levens Cyclus Analyse

## Slide 26: Rekenen aan materiaalgebonden impact Europese norm EN-15804 & EN-15978
Notes: Stel de volgende vraag:
U ziet hier een schematische productkaart die is opgenomen in de Nationale Milieu Database. Op basis van deze productkaarten maakt u een MPG berekening (details en uitleg volgen later in de presentatie).
Als u hier naar kijkt zijn voor u stappen van de leven cyclus herkenbaar (grondstoffen, productie, distributie, gebruik, afvalfase)?
Als u hier naar kijkt zijn voor u de circulaire strategieën herkenbaar (in gekleurde vakjes nogmaals gegeven)?
Licht toe dat:
De MPG beperkt zich tot het materiaalgebonden milieu impact, dus smaller dan de Europese norm EN15804 (geen B6 en B7)
B6 komt aan de orde bij de energieprestatie (BENG), Europa vraagt een gescheiden regelgeving rond energie en milieu
Opvallend dat er meerdere circulaire strategieën te herkennen zijn (veel gebruikte set van 10 R-strategieën)
Ter info docent:
Rethink: heroverwegen. Het gaat om anders denken en een andere manier van organiseren. Dit vraagt om sociale innovatie. Het is het begin van circulair denken en doen.
Redesig: herontwerpen. Het gaat hierbij om het anders of nieuw ontwerpen of het zodanig aanpassen van het ontwerp dat het product een langere levensduur heeft, een betere modulaire opbouw en bestaat uit duurzame materialen.
-> 1 en 2 zatten ook al in oude MPG, namelijk materiaal efficiënt ontwerpen, komt later in de presentatie terug. 3. Reduce: verminderen. Het gaat er hierbij om het verbruik van grondstoffen tijdens de productie te reduceren.
-> vergelijkbaar met de opmerking zoals bij 1 en 2. 4. Reuse: hergebruik. Het gaat hierbij om het volwaardig hergebruik van producten in zijn geheel in dezelfde functie door een andere gebruiker. -> B4 en D 5. Repair: repareren. Vanuit duurzaamheidsoogpunt is het beter om goed onderhoud en reparatie uit te voeren dan materialen af te danken en nieuwe materialen te gebruiken. -> B3 6. Refurbish: renoveren of opknappen. Het gaat er hierbij om producten of bouwdelen te herstellen of te vernieuwen door ze op te knappen. Niet alles hoeft nieuw te zijn. -> B5 7. Remanufacture: reviseren. Het gaat er hierbij om nieuwe producten te maken van oude producten of onderdelen hiervan. 8. Repurpose: hergebruiken van producten met een ander doel. 9. Recycle: is een brede term die we gebruiken voor de verwerking en hergebruik van materialen. Zie ook dit artikel. -> D 10. Recover: is herwinnen. Hierbij gaat het om energieterugwinning uit materialen. Verbranding zonder energieterugwinning en storten horen niet in een circulaire economie. -> D
Toets of onderstaande leerdoelen zijn behaald:
Het waarom: De cursist legt uit wat circulariteit is met behulp van de daarbij horende strategieën, zodanig dat de cursist toelicht wat het belang van de MPG is.
De cursist beschrijft aan de hand van de fasering en opbouw kort een levenscyclus analyse, zodanig dat de cursist de opbouw van het materialenpaspoort/ de productkaarten herkent in de MPG-berekening.

## Slide 27: Rekenen aan materiaalgebonden impact
Milieuprestatie Onderhoud: levensloopbenadering in twee smaken:
Eenmalige ingreep
Forfaitair aanvullen van fase B en C
Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP)
Fase B en C specifiek invullen

## Slide 28: Rekenen aan materiaalgebonden impact MPO
Verwijderen
Fase C van product
Fase A-C van product
Vervangen
Fase C van verwijderd product
Fase A-C van aangebracht product
Aanbrengen
Milieuprestatie Onderhoud: aanbrengen, verwijderen, vervangen

## Slide 29: Prototype rekentool
Focus nu op CO2-uitstoot
  Eenduidig
  Geaccepteerd door de markt
  Goede wisselwerking met indicatoren Energie
Indicator voor CO2-opslag nog in ontwikkeling
  Belang onderschreven door alle partijen
    Methode nog onduidelijk (onderzoek loopt)
Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC-ND

## Slide 30: Aanpak in de praktijk
Wat kan een corporatie/onderhoudspartner hier mee?
Onderhoud en renovatietenders
Variantenstudies
Uitstoot monitoring
MJOPs optimaliseren (later)

## Slide 31: Aanpak in de praktijk
Wat kan ik hier mee?
Onderhoud en renovatietenders
Variantenstudies
Uitstoot monitoring
MJOPs vergelijken
A.d.h.v. twee voorbeeldprojecten nemen we jullie mee

## Slide 32: Rekentool (invoer)
EGW-project
MGW-project

## Slide 33: Rekentool (invoer)
EGW-project
MGW-project

## Slide 34: Rekentool (invoer)
EGW-project
MGW-project

## Slide 35: Toepassing rekentool
Vergelijken
Optimaliseren
Varianten
Projecten
MJOPs (later)
Tenders
Zwaartepunten
Quick wins

## Slide 36: Rekentool (resultaten)
EGW-project
MGW-project
Zwaartepunt ligt in dit geval bij de BKT-renovaties en installaties

## Slide 37: Rekentool (invoer)
EGW-project
MGW-project
Energetische verbetering weegt ruimschoots op tegen investering in materiaal

## Slide 38: Inzichten
Ga in gesprek over mogelijke verbeteringen bij BKT’s en installaties:
      Hergebruik,
      Producten met lagere uitstoot,
      Keuze tussen repareren of vervangen
      Et cetera...

## Slide 39: Afsluiting
Sjoerd Klijn Velderman

## Slide 40: Lunch
Op het HU-Plein